BRISE

Декоративное покрытие с эффектом песчаных вихрей

Декоративный материал Brezza используется для внутренней отделки интерьеров с необычным эффектом «песчаных вихрей». Материал имеет акриловую основу с добавление частиц кварцевого наполнителя, что позволяет создавать уникальные рисунки, передающие атмосферу песчаной бури, плывущих облаков или дождя. Изысканный декоративный эффект достигается  из-за игры света матовой основы с приглушенными  перламутровыми бликами, проявляющиеся на воздушной поверхности песчаных мазков.

Эксплуатационные характеристики:

- Легко реставрируется

- Выдерживает влажную уборку

- Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой

Технические  свойства:

- Разбавитель: вода

- Негорючий

- Экологически чистый

- Паропроницаемый

КОЛЕРОВКА

Колеровка: колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по индивидуальному каталогу DECOBLISS.

Перемешивание: допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров

Область применения: для внутренней отделки помещений. Благодаря своим эксплуатационным свойствам применяется для создания декоративного покрытия без швов и соединений в частных и общественных интерьерах.

Тип поверхности:

Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные  блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные  плиты), а также ДСП, ДВП, и другие деревянные поверхности.

Требования к поверхности:

Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.

Трещины и сколы выровнять  с помощью   штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифуйте шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или  пылесосом.

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

| Primer грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности. | 0,1-0,2 л/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой. |
| --- | --- |
| De Base грунт-краска, используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий. | 0,15-0,3 л/м² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя. |

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент: валик, кисть, мини-кисть.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Способ нанесения:

- Нанесите на поверхность грунт глубокого проникновения  PRIMER валиком или кистью.

- После полного высыхания грунта в качестве основы нанесите грунт-краску DE BASE валиком с ворсом.  Необходимо раскатывать грунт-краску в разных направлениях по поверхности для создания гладкой поверхности. Следите, чтобы не образовывалась «шубка» от валика. После полного высыхания первого слоя, при необходимости, нанесите второй слой. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Рекомендуется колеровать грунт-краску DE BASE на пол тона светлее финишного покрытия.

- Перед нанесением материал BRISE аккуратно перемешать вручную до получения однородной массы. Материал готов к нанесению. Для удобства работы начинайте нанесение материала  с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по краям минимальное количество материала.

- Наносить материал  небольшими участками при помощи мини-кисти на высушенную грунт-краску  примерно по 1-2 кв.м., при помощи  мини-кисти. Наносите материал хаотичными движениями в разных направлениях, либо в заданном горизонтальном или вертикальном направлениях. Сразу, не давая материалу высохнуть, легкими движениями кисти сформируйте желаемый рисунок (направление частиц песка по поверхности). В зависимости от движений кистью можно получать различные варианты рисунка.

- Не допускается смешивание с материалами других производителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия акрилового полимера с добавлением фракционированного кварцевого наполнителя, технологические добавки,  вода.

Расход: 0,15-0,2 л/м²

Упаковка: пластиковые ведра 1л, 5л.

Время высыхания: при температуре окружающей среды +22°С и относительной влажности  не более 65 %:

Полное высыхание - 24 часа.

Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней после нанесения.

Время высыхания материалов может меняться в зависимости  от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка : 24 месяца с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от +5 ºС до +25 ºС

ТУ 5368-001 окпо - 2017

Утилизация отходов: остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор

Сайт и производитель

Утилизация отходов: Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.